Подробное описание

Дозатор пипеточный электронный одноканальный ДПЭ0-1-1-10

Кат.№4620012

Изготовитель: АО «Термо Фишер Сайентифик», г.Санкт-Петербург, Россия

| № п.п | ПАРАМЕТР | описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Диапазоны дозирования одноканального дозатора с переменным объемом | 1-10 мкл |
|  | Кол-во каналов | 1-канальный |
|  | Конструкция дозатора | Округлая форма рукоятки для удобного захвата рукой. Анатомически закругленный регулируемый на 120 градусов упор для пальца для работы как правой, так и левой рукой. |
|  | Цветовая кодировка | Желтый |
|  | Дисплей | Большой графический дисплей с подсветкой |
|  | Количество кнопок управления | 4 |
|  | Операционная кнопка | Эргономическая конструкция (нажатие указательным пальцем), находится на регулируемом упоре для пальца |
|  | Аккумулятор | Li-Ion |
|  | Зарядное устройство | Адаптер; от сети (идет в комплекте) |
|  | Материал поршня | Устойчив к коррозии |
|  | Установка и отображение объема дозирования | Установка объема – с помощью клавиш прокрутки. |
|  | Кол-во функций | 10 |
|  | Язык меню | русский |
|  | Возможность хранения индивидуальных протоколов пользователя, в т.ч. после выключения пипетки | 9 |
|  | Возможность регулирования скорости дозирования и раскапывания жидкости | От 1 до 9 |
|  | Точность, % | от 2,5 до 8,0 |
|  | Воспроизводимость, % | от 3,0 до 7,0 |
|  | Шаг | 0,01 мкл |
|  | Тип наконечников | 0,5-250 мкл, 5-200 мкл, 1-200 мкл (Flex) |
|  | Тип наконечников с Фильтром | 0.5-10 мкл |
|  | Сбрасывание наконечников | Внешний сбрасыватель. Сброс наконечников производится большим пальцем |
|  | Использование наконечников других производителей | Возможно |
|  | Возможность автоклавирования нижней части дозатора | Полностью автоклавируемая нижняя часть дозатора. |
|  | Калибровка | Быстрая простая калибровка без использования каких-либо инструментов |
|  | Обслуживание | Возможность самостоятельного обслуживания с помощью инструментов, идущих в комплекте |
| 3. | Документы |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | Наличие |
|  | Справка ВНИИС | Наличие |
|  | Свидетельство о поверке дозатора | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Страна производства | Россия |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Гарантия на оборудование | 24 месяца |
|  | Сервисная служба | Наличие |