Подробное описание

Дозатор пипеточный одноканальный  «Техно» ДПОФ-1-500

Кат.№4651072N

Изготовитель: АО «Термо Фишер Сайентифик», г.Санкт-Петербург, Россия

| Основные параметры изделия |  |
| --- | --- |
| Диапазон дозирования | 500 мкл |  |
| Принцип дозирования |  |  |
|  | Прямое дозирование | наличие |
|  | Обратное дозирование | наличие |
|  | Метод повторов | наличие |
|  | Дозирование цельной крови | наличие |
| Дискретность (шаг) | Нет – дозатор фиксированного объема | Наличие |
| Точность |  |
| 500 мкл | ±1.5% | наличие |
| Воспроизводимость |  |
| 500 мкл | 2.0% | наличие |
| Тип наконечников | 100-1000 мкл, 100-1000 мкл удл. | наличие |
| Тип наконечников с Фильтром | 100-1000 мкл | наличие |
| Установка объема дозирования | Нет – дозатор фиксированного объема | наличие |
| Дисплей дозатора | большой и четкий цифровой дисплей с высотой цифр 4 мм | наличие |
|  | Белый цвет фона дисплея | наличие |
|  | Черный цвет цифр дисплея | наличие |
| Метрические параметры дозатора | Максимальная высота не более 215 мм |  |
|  | Вес не более 70 гр |  |
| Посадочный конус | минимальный диаметр – 7.3 мм |  |
|  | Максимальный диаметр – 7.7 мм |  |
| Маркировка дозатора | Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – темно синий (на корпусе, на нижней части операционной кнопки) | наличие |
|  | На корпусе указан объем дозирования | наличие |
|  | Ярлык для размещения дополнительной информации | наличие |
| Упор для пальца | Регулируемый на 120° упор для пальца, для удобной работы как правой, так и левой рукой | наличие |
| Сбрасыватель наконечников | Эргономичный сбрасыватель наконечников под большой палец | Наличие |
| Ход поршня | Легкий и Мягкий ход поршня при дозировании | Наличие |
|  | Усилие нажатия на операционную кнопку дозатора на второй ступени хода поршня | Не более 9N |
| Материалы дозатора |  |
| Корпус | Прочный материал корпуса, устойчивый к УФ-излучению | наличие |
|  | Пластик (ABS пластик) | наличие |
| Посадочный конус | Пластик (PVDF пластик) | наличие |
| Антикоррозийный поршень | Пластик не подверженный коррозии | наличие |
| Автоклавирование | Частичное автоклавирование (нижняя, съемная часть дозатора) | наличие |
| Калибровка | Возможность калибровки пользователем с учетом его текущих задач | наличие |
| Метрологическая Поверка | Указана в паспорте изделия, срок поверки 12 месяцев от даты штампа | наличие |
| Аксессуары | Возможность использования со штативом «карусель» для 6 дозаторов | наличие |
|  | Возможность использования со штативом «линейка» на 7 дозаторов. | наличие |
|  | Возможность использования со штативом «линейка» на 3 дозатора | наличие |
|  | Возможность использования с держателем для 1 дозатора | наличи |
| Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) |
| Дозатор | 1 шт. | наличие |
| Наконечники | 100-1000 мкл - 3 шт. | наличие |
| Смазка | 1 шт. | наличие |
| Ключ | 1 шт. | наличие |
| Держатель для дозатора | 1 шт. | наличие |
| Запасные уплотнительные кольца | 1 шт. | наличие |
| Ярлыки | 3 шт. с обозначениями, 1 шт. пустой | наличие |
| Инструкция |  | наличие |
| Паспорт |  | наличие |
| Свидетельство о поверке |  | наличие |
| Гарантийный срок обслуживания | 3 года |  |
| Разрешительные документы |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | наличие |
| Страна производства | Россия |