# ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Наконечник полимерный одноразовый Finntip 0.5-10 мкл для медицинских пипеток (фил. ст. 96шт/штат.)

## кат.№94052100

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | … упаковок/штативов |
|  | Универсальные стерильные наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Диапазон дозирования | от 0,5 до 10 мкл |
|  | Размеры | Длина - 52,5 мм Диаметр верхний наружный – 7,4 мм Диаметр верхний внутренний – 5,4 мм Диаметр нижний наружный – 1,0 мм Диаметр нижний внутренний – 0,5 мм |
|  | Универсальность | Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей |
|  | Возможность автоклавирования | Автоклавируются штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей |
|  | Материал | Первичный химически чистый полипропилен. Наконечники не содержат красителей. Фильтр вставлен без использования фиксирующих и герметизирующих средств. |
|  | Упаковка | Наконечники упакованы в штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри |
|  | Кол-во наконечников в штативе | 96 шт. |
| 3. | Документы |  |
|  | Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Сертификат подтверждающий стерильность и отсутствие ДНК-аз, РНК-аз, эндотоксинов | Наличие |
|  | Страна производства | Финляндия |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Гарантия качества | наличие |