Подробное описание

Механический дозатор переменного объема 1-канальный  «ТЕХНО» 2-20 мкл

Кат.№4641062

| Основные параметры изделия |  |
| --- | --- |
| Диапазон дозирования | 2-20 мкл |  |
| Принцип дозирования |  |  |
|  | Прямое дозирование | наличие |
|  | Обратное дозирование | наличие |
|  | Метод повторов | наличие |
|  | Дозирование цельной крови | наличие |
| Дискретность (шаг) | 0.02 мкл | Наличие |
| Точность |  |
| 20 мкл 2 мкл | ±1.0% ±3.0% | наличие |
| Воспроизводимость |  |
| 20 мкл 2 мкл | 0.4% 2.5% | наличие |
| Тип наконечников | 250 мкл унив., 200 мкл желт., 200 мкл Flex | наличие |
| Тип наконечников с Фильтром | 0.2-20 мкл | наличие |
| Установка объема дозирования | автономный модульный механизм регулировки объема; | наличие |
|  | Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования | наличие |
|  | Осуществляется путем поворота кнопки. Смещение на один шаг объема дозирования сопровождается щелчком | наличие |
|  | Двухкомпонентная операционная кнопка, предотвращающая случайный сбой установленного объема | наличие |
| Дисплей дозатора | большой и четкий цифровой дисплей с высотой цифр 4 мм | наличие |
|  | Белый цвет фона дисплея | наличие |
|  | Черный цвет цифр дисплея | наличие |
| Метрические параметры дозатора | Максимальная высота – 246 мм |  |
|  | Вес – 70.00 гр |  |
| Посадочный конус | минимальный диаметр – 3.20 мм |  |
|  | Максимальный диаметр – 5.69 мм |  |
| Марикировка дозатора | Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – желтый (на корпусе, на операционной кнопке) | наличие |
|  | На корпусе указан объем дозирования | наличие |
|  | Место для размещения ярлыка дополнительной информации | наличие |
| Упор для пальца | Регулируемый на 120° упор для пальца, для удобной работы как правой, так и левой рукой | наличие |
| Сбрасыватель наконечников | Эргономичный сбрасыватель наконечников под большой палец | Наличие |
| Ход поршня | Легкий и Мягкий ход поршня при дозировании до первой остановки | Наличие |
|  | Максимальное усилие при нажатии на поршень до первой остановки | 14N |
|  | Максимальное дополнительное усилие на поршень до второй остановки | 15N |
| Материалы дозатора |  |
| Корпус | Материал корпуса, выполнен из бактерицидного полимера, содержащего активные ионы серебра, устойчивый к УФ-излучению | наличие |
|  | материал | PA |
| Сбрасыватель | Прочный материал корпуса, устойчивый к УФ-излучению | наличие |
|  | материал | PA |
| Посадочный конус | материал | PPS |
| Антикоррозийный поршень | сталь | наличие |
| Автоклавирование | Частичное автоклавирование (нижняя, съемная часть дозатора) | наличие |
| Калибровка | Возможность калибровки пользователем с учетом его текущих задач | наличие |
| Метрологическая Поверка | Указана в паспорте изделия, срок поверки 12 месяцев от даты штампа | наличие |
| Аксессуары | Возможность использования со штативом «карусель» для 6 дозаторов | наличие |
|  | Возможность использования со штативом «линейка» на 7 дозаторов. | наличие |
|  | Возможность использования со штативом «линейка» на 3 дозатора | наличие |
|  | Возможность использования с держателем для 1 дозатора | наличи |
| Комплектация изделия (состав упаковки дозатора) |
| Дозатор | 1 шт. | наличие |
| Наконечники | 0.5-250 мкл - 3 шт. | наличие |
| Смазка | 1 шт. | наличие |
| Ключ | 1 шт. | наличие |
| Держатель для дозатора | 1 шт. | наличие |
| Запасные уплотнительные кольца | 2 шт. разных диаметров | наличие |
| Ярлыки | 3 шт. с обозначениями, 1 шт. пустой | наличие |
| Инструкция |  | наличие |
| Паспорт |  | наличие |
| Свидетельство о поверке |  | наличие |
| Гарантийный срок обслуживания | 3 года |  |
| Разрешительные документы |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| Справка Госстандарта России о принадлежности продукции к объектам обязательной сертификации с указанием кода ОКП | наличие |