# ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» 5-300 мкл (96 шт/штат)

кат.№9401252

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | … упаковок/штативов |
|  | Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Диапазон дозирования | 5 - 300 мкл |
|  | Универсальность | Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей |
|  | Размеры | Длина - 52,5 мм Диаметр верхний наружный – 7,4 мм Диаметр верхний внутренний – 5,4 мм Диаметр нижний наружный – 1,1 мм Диаметр нижний внутренний – 0,6 мм |
|  | Возможность автоклавирования | Полностью автоклавируются: штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей, наконечники |
|  | Цвет внутренней матрицы в штативе | оранжевый |
|  | Материал | Первичный химически чистый полипропилен. Наконечники не содержат красителей |
|  | Кол-во наконечников в штативе | 96 шт. |
| 3. | Документы |  |
|  | Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА | Наличие |
|  | Справка ВНИИС | Наличие |
|  | Страна производства | Россия |
| 4. | Рекомендации |  |
|  |  | Для получения стабильных и высоких точностных показателей, рекомендуется, наконечники производства «Термо Фишер Сайентифик» использовать с дозаторами производства «Термо Фишер Сайентифик» |
| 5. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Гарантия качества | Наличие |