# ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

## Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП-«Термо Фишер Сайентифик» 0,5-5 мл (100 шт. в упаковке)

Кат.№9402052

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | … упаковок/штативов |
|  | Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Диапазон дозирования | от 0,5 до 5 мл |
|  | Размеры | Длина – 147,5 мм Диаметр верхний наружный – 11,8 мм Диаметр верхний внутренний – 9,5 мм Диаметр нижний наружный – 2,0 мм Диаметр нижний внутренний – 1,2 мм |
|  | Возможность автоклавирования | Полностью автоклавируются: |
|  | Материал | Первичный химически чистый полипропилен. Наконечники не содержат красителей |
|  | Упаковка | Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет |
|  | Кол-во наконечников в упаковке | 100 шт. |
| 3. | Документы |  |
|  | Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРа | Наличие |
|  | Справка ВНИИС | Наличие |
|  | Страна производства | Россия |
| 4. | Рекомендации |  |
|  |  | Для получения стабильных и высоких точностных показателей, рекомендуется, наконечники производства «Термо Фишер Сайентифик» использовать с дозаторами производства «Термо Фишер Сайентифик» |
| 5. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Гарантия качества | наличие |